Понимание риска, который представляют случаи цунами для деятельности в рамках национальных антарктических программ и для персонала, работающего в прибрежной зоне Антарктики

Понимание риска, который представляют случаи цунами для деятельности в рамках национальных антарктических программ и для персонала, работающего в прибрежной зоне Антарктики

### Общая информация

На XXXIV КСДА Аргентина представила Рабочий документ WP002 rev.1, в котором, среди прочего, предлагается «обратиться с просьбой к КОМНАП проанализировать риски со стороны цунами для расположенных вдоль побережья антарктических баз и деятельности на них и создать систему раннего предупреждения о цунами». КОМНАП провел предварительный анализ (см. отчет в Приложении 1), который был представлен во время ежегодного совещания КОМНАП (август 2011 г.).  СКАР рассмотрел предварительный отчет и подготовил замечания и дополнительную информацию, которые являются частью настоящего совместного Рабочего документа.

Предварительный анализ показывает, что при определенных обстоятельствах могут возникать риски (уровень которых оценивается от умеренного до вызывающего опасения) для деятельности, проводимой в прибрежной зоне Антарктики в рамках национальных антарктических программ и их персонала. Риск определялся путем расчета по моделям событий за прошедшие периоды и изучения данных мареографов.

Организациям, имеющим опыт работы с системой обнаружения, моделирования, исследования и предупреждения о цунами, рекомендуется на следующем этапе данного проекта проводить работу совместно с КОМНАП и СКАР, а именно, принять участие в разработке простого, эффективного и практичного плана связи для предупреждения о цунами и подготовке учебных материалов для повышения осведомленности о цунами.

### Введение

Цунами – это морские волны, вызванные внезапным смещением толщи воды. Самые большие в истории цунами были вызваны огромными мегатолчками при разрывах в зонах разломов, где на дне океана происходило пододвигание одного участка земной коры под другой (субдукция). Мегатолчки вызывают цунами, которые полностью уничтожают береговые сообщества (Япония, 2011 г., Индийский океан, 2004 г.) и распространяются вокруг Земли. В Антарктике цунами были обнаружены при помощи приливомеров.

Опасность цунами оценивается путем моделирования его амплитуды (высоты над уровнем моря) в определенном месте и нагона волн (высоты над уровнем моря, которой вода достигает у берега). В открытом океане амплитуды цунами относительно небольшие (~1 м), поскольку их энергия распределяется по всей толще воды. Когда цунами достигают мелководья, их амплитуда может значительно увеличиться и нагон волн может достичь десятков метров над уровнем моря. Несмотря на то что физические основы цунами довольно хорошо известны, неопределенности и недостаток реальных мировых моделей усредненных данных позволяют скорее проследить поведение цунами, а не обеспечить их точное прогнозирование. Нагон и амплитуда волн могут существенно отличаться в зависимости от формы и топографии прибрежного дна моря. Даже если цунами не вызывает серьезного наводнения на побережье, оно может вызвать необычные и / или сильные течения в прибрежных фарватерах, создавая опасность для судов, водолазных программ и другой деятельности в прибрежной части Антарктики.

### Понимание рисков

В рамках предварительного проекта были проверены десять моделей с использованием информации о землетрясениях в зонах субдукции Тихого океана за прошедшие периоды (Таблица 1). Ввиду временных ограничений для данного предварительного анализа рассматривались только два района Антарктики: Антарктический полуостров и регион моря Росса (модели в Приложении 1 к Вложению 1).  С помощью моделей рассчитывалась амплитуда волны на внешнем крае континентального шельфа. Усилению цунами могут способствовать местные условия. Во всех случаях модели показали возможность некоторого увеличения максимальной высоты волны, хотя в большинстве случаев такое увеличение было незначительным. Поскольку станции и различные объекты инфраструктуры расположены не на одинаковой высоте (над средним уровнем моря), был использован качественный подход к классификации.

| Модель | Море Росса | Антарктический полуостров |
| --- | --- | --- |
| Kermadec_ABC | Минимальный | Минимальный |
| Kermadec_A | Слабый | Слабый |
| Kermadec_B | Слабый | Слабый |
| Kermadec_C | Слабый | Слабый |
| Tonga1865 | Минимальный | Минимальный слабый |
| Puysegur | Минимальный | Отсутствует – минимальный |
| Aleutian1946 | Слабый | Вызывающий опасения |
| Chile2010 | Минимальный | Слабый – умеренный |
| Chile1960 | Умеренный | Вызывающий опасения |
| Peru1868 | Умеренный – вызывающий опасения | Вызывающий опасения |

Таблица 1 –  Качественный анализ риска, базирующийся на проверке моделей цунами. Минимальный = менее 0,1 м; слабый = от 0,1 м до 0,3 м; умеренный = от 0,3 м до 0,5 м; вызывающий опасения = более 0,5 м и может быть больше 1 м. (Всестороннее обсуждение результатов приведено в Приложении 1 к Вложению 1).

Для сектора Индийского океана никакие новые модели не проверялись; при этом основным источником цунами, вызванных мегатолчками, является Яванский желоб, где образовалось катастрофическое цунами в 2004 году. Это цунами было обнаружено восточно-антарктическими приливомерами, когда было замечено быстрое поднятие и падение уровня моря и произошло вытеснение морского льда на берег. Данные наблюдения показывают, что опасные ситуации, связанные с необычной текущей активностью, возможны вдоль этой части берега, даже при отсутствии сильного затопления в прибрежной зоне.

Для желоба Южного Сэндвича никакие новые модели не проверялись. Тем не менее, мы отметили модели, проверенные австралийскими исследователями, которые сделали вывод о том, что он является серьезным источником опасности для Индийского океана и вероятной угрозой для береговых антарктических станций.

Из десяти моделей, проверенных в рамках данного предварительного проекта, три события, произошедшие в прошлом, показали, что существует риск для береговой части Антарктики, уровень которого оценивается от умеренного до вызывающего опасения, при этом наибольшие опасения вызывают события, возникающие в зонах субдукции восточной части Тихого океана. Поскольку на побережье Чили в прошлом генерировалось много больших цунами, а оно, собственно, находится рядом с Антарктическим полуостровом, это побережье может представлять самую большую угрозу, которая рассматривалась в данном предварительном отчете. Однако модели базировались на весьма специфических событиях в прошлом, и, возможно, не все реальные условия или условия, которые могут возникнуть в будущем, были включены в рассматриваемые сценарии.

В предварительном проекте признано, что существуют и другие причины возникновения цунами, которые требуют дальнейшего исследования, ведь такие факторы как время и стоимость означают, что эти дополнительные причины должны быть предметом дальнейшего исследования.

### Уязвимость

В национальных антарктических программах необходимо рассматривать как угрозу затопления, так и угрозу, которую представляют цунами для полевых работ. Наиболее уязвимы береговые антарктические научно-исследовательские станции, расположенные на высоте 10 м или менее над уровнем моря. В регионе моря Росса наименьшая высота над уровнем моря, на которой расположены научно-исследовательские станции, составляет приблизительно 10 м. Следовательно, они более защищены от воздействия цунами, чем те станции, которые находятся в районе полуострова. Тем не менее, большие цунами потенциально могут нанести ущерб и станциям, расположенным в регионе моря Росса.  Батиметрические характеристики шельфа и прибрежной зоны, а также конфигурация прибрежной зоны могут существенным образом влиять на увеличение амплитуды и нагона волн цунами. История показывает, что в зависимости от местных условий цунами с амплитудой всего лишь 20-50 см на бровке шельфа могут достигать амплитуды 1-2 м и вызывать нагон волны до 12 м над уровнем моря. Можно разобраться с потенциальным воздействием цунами, используя моделирование воздействия на окружающую среду, однако это требует уровня детализации батиметрических и топографических данных, который редко доступен по Антарктике.

В качестве альтернативного подхода можно было бы использовать данные мареографов антарктических станций, чтобы понять, происходило ли в районе этих станций увеличение амплитуды известных цунами. Мы знаем, что такая задача выполнялась на станциях «Моусон» и «Кейси» в связи с цунами в Индийском океане в  2004 году.

Цунами может оказать воздействие на полевые работы даже при незначительном затоплении побережья. Дополнительные необычные движения воды к прибрежной зоне и от нее, вызываемые цунами, могут создавать сильные неожиданные течения. Эти течения могут сбивать суда с курса, разрушать места стоянки и трубопроводы для перекачки топлива и создавать потенциальную угрозу уноса аквалангистов. То, как конкретная часть побережья отреагирует на цунами, зависит от батиметрических характеристик места и направления, с которого движется цунами. Аномальные изменения уровня моря не менее чем на 0,6 м, зарегистрированные приливомерами станций «Моусон» и «Кейси», а также вытеснение морского льда на берег на несколько метров выше аппарели для спуска катеров станции «Кейси», вызванные цунами в Индийском океане в 2004 году, свидетельствует о том, что такие явления в Антарктике действительно происходят.

### Выводы

Основной вывод, который можно сделать из предварительного отчета, заключается в том, что определенные события могут привести к возникновению цунами, при котором уровень риска для выполнения национальных антарктических программ и персонала, работающего в прибрежных районах Антарктики, оценивается от умеренного до вызывающего опасения. Хотя по этому пункту достигнуто полное согласие, подтверждений этому недостаточно. Другие важные факторы, которые необходимо учитывать:

- Существует неотложная необходимость в создании линий связи для предупреждения о цунами.

- Существует необходимость в подготовке простых образовательных материалов для повышения осведомленности о цунами и о рисках, которые они представляют для национальных антарктических программ. Существующие инструменты повышения осведомленности о цунами могут быть использованы в качестве моделей для разработки таких механизмов.

- Понимание опасностей, которые представляют цунами, требует построения модели, для чего необходимы надежные батиметрические данные.

- Для проверки моделей затопления необходимы коэффициенты, учитывающие степень неровности рельефа вокруг береговых объектов инфраструктуры в Антарктике. Кроме того, возможно, понадобится пересмотреть сами коэффициенты, поскольку никакой информации о значении распространения над (или под) шельфовым ледником не найдено.

- При отсутствии достаточных данных для моделирования можно гарантированно использовать данные мареографов по известным событиям цунами.  Однако эти данные могут быть ограниченными ввиду их недостатка по большей части Антарктики и низкой скорости замеров некоторых мареографов (мареографы, которые регистрируют данные каждые 10 минут, способны обнаруживать цунами, а мареографы, которые производят замеры каждые 30 минут, – нет).

- В районе южнее 60o ю.ш. установлено несколько приборов раннего предупреждения. Вместе с тем, при любых новых вложениях в подобное оборудование для достижения максимальной эффективности необходимо тщательно рассматривать варианты размещения и согласовывать с программой по цунами Межправительственной океанографической комиссии.

Рекомендация
Организациям, имеющим опыт работы с системой обнаружения, моделирования, исследования и предупреждения о цунами, рекомендуется на следующем этапе данного проекта проводить работу совместно с КОМНАП и СКАР, а именно, принять участие в разработке простого, эффективного и практичного плана связи для предупреждения о цунами и подготовке учебных материалов для повышения осведомленности о цунами.