Plan de gestion révisé pour la zone spécialement protégée de l'Antarctique no 119 vallée Davis et étang Forlidas massif Dufek, montagnes Pensacola

Révision du plan de gestion pour la zone spécialement protégée de l'Antarctique (ZSPA) no 119 vallée Davis et étang Forlidas, massif Dufek, montagnes Pensacola

Document de travail soumis par les États-Unis d'Amérique

Résumé

Conformément à l'article 6.3 de l'Annexe V au Protocole au Traité sur l'Antarctique pour la protection de l'environnement, les États-Unis d'Amérique ont entrepris une révision quinquennale du plan de gestion pour la zone spécialement protégée de l'Antarctique (ZSPA) no 119 vallée Davis et étang Forlidas, massif Dufek, montagnes Pensacola. La révision a été menée en référence à l'Annexe V et au Guide de préparation des plans de gestion pour les zones spécialement protégées de l'Antarctique (le Guide) annexé à la Résolution 2 (2011). Les sections suivantes décrivent brièvement la zone ainsi que le projet de modifications mineures du plan de gestion. Les États-Unis d'Amérique recommandent que le CPE approuve le plan de gestion révisé ci-joint.

Contexte

La vallée Davis et l'étang Forlidas ont initialement été désignés zone spécialement protégée (ZSP) no 23 par la Recommandation XVI-9 (1991) sur proposition des États-Unis d'Amérique. Les limites de la zone ont été étendues par la Mesure 2 (2005) pour inclure la région libre de glace qui comprend la vallée Davis et l'étang Forlidas. Le plan de gestion a été mis à jour par la Mesure 6 (2010), mais aucune modification n'a été apportée aux limites.

Si la zone a été ainsi désignée, c’est principalement parce qu’elle comporte quelques-uns des étangs dulçaquicoles contenant de la vie microbienne autotrophe les plus au sud connus dans l’Antarctique, qui représentent des exemples uniques en leur genre d’écosystèmes dulçaquicoles quasiment vierges et des bassins versants qui y sont liés. La géomorphologie de la zone constitue en outre une ressource scientifique exceptionnelle pour la reconstruction d’événements glaciaires et climatiques passés. La zone a fait l'objet de très peu de visites et se présente donc comme un site de référence scientifique potentiel extraordinaire. De surcroît, la zone comporte des valeurs esthétiques et de nature à l’état sauvage exceptionnelles. Elle est l’un des systèmes de « vallées sèches » les plus au sud dans l’Antarctique et, depuis avril 2015, elle est aussi la zone spécialement protégée de l’Antarctique (ZSPA) la plus au sud du continent. La zone est la seule ZSPA désignée dans l'environnement R de l'Analyse des domaines environnementaux de l'Antarctique (Résolution 3 (2008)) et la seule ZSPA de la RCBA10 dans le classement des Régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique (Résolution 6 (2012)). Ces éléments justifient toujours la désignation de la zone.

Les Parties n'ont fait rapport d'aucune visite dans la zone depuis le précédent plan de gestion, adopté en 2010. En conséquence de quoi, aucune perturbation humaine directe n'a été rapportée dans la zone depuis la dernière visite de terrain documentée entreprise en 2003/04 (D. Hodgson et P. Convey, British Antarctic Survey).

Un plan de gestion révisé pour la ZSPA no119 est joint au présent document.

Résumé des modifications apportées au plan de gestion pour la ZSPA no 119

Les modifications mineures apportées au plan de gestion existant incluent :

Introduction: Mise à jour pour inclure les classifications de l'Analyse des domaines environnementaux de l'Antarctique et des Régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique (RCBA).

Révisions de l'ensemble du plan afin de garantir la cohérence avec le Guide de préparation des plans de gestion pour les Zones spécialement protégées de l'Antarctique du Comité pour la protection de l'environnement, adopté dans la Résolution 2 (2001), avec les nouveaux accords et conseils établis par la RCTA depuis l'adoption du plan de gestion précédent, ainsi qu'avec d'autres plans de gestion récemment adoptés par la RCTA.

Section 5 Cartes : De nouvelles données topographiques ont été ajoutées à la carte 2 pour combler les lacunes des cartes de site précédentes, en particulier concernant la zone nord-ouest de l'étang Forlidas et la couverture de glace alentour. La présentation et la symbolique des deux cartes ont été améliorées. Les étangs reliques de la vallée Davis ont été ajoutés à la carte 2 afin de mieux sensibiliser les visiteurs à la vulnérabilité de ces éléments. La carte 2 fournit maintenant des éclaircissements quant aux restrictions relatives au survol des aéronefs.

Section 6 (i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel. L'orthophotographie originale sur laquelle se fondait la cartographie ne couvrait pas la totalité de la zone libre de glace de la vallée Davis. Par conséquent, une nouvelle orthoimage WorldView- 1 (© 2013 Digital Globe, avec l'aimable autorisation d'US NGA Commercial Imagery Program) a été utilisée pour cartographier la marge glaciaire plus fidèlement, en incluant toutes les zones libres de glace significatives et en excluant les champs de neige avoisinants, qui ne sont pas importants pour les valeurs de la zone. La limite de la zone a été modifiée en conséquence, ce qui a donné lieu à une légère réduction de ~2.6% de la superficie de la zone.

Section 6(i) Description de la zone : Mise à jour pour inclure les articles scientifiques récents.

Section 7 Conditions de délivrance de permis : Des révisions ont été apportées au texte et aux sous-sections afin de garantir la cohérence avec la Résolution 2 (2011).

Section 8 - Support documentaire. La liste de références a été mise à jour.

Recommandations

Les États-Unis d'Amérique recommandent que le CPE approuve le plan de gestion révisé ci-joint pour la ZSPA no 119 vallée Davis et étang Forlidas, massif Dufek, montagnes Pensacola.

| 1. ZSPA no 119 vallée Davis et étang Forlidas, massif Dufek, montagnes Pensacola : |
| --- |
| 1. Une nouvelle ZSPA est-elle proposée ? | Non |
| 2. Une nouvelle ZGSA est-elle proposée ? | Non |
| 3. Le projet est-il lié à une ZSPA ou ZGSA existante ? | Oui |
| Première désignation : | Zone spécialement protégée (ZSP) par la Recommandation XIV-9 (1991,ZSP no 23) |
| Première adoption d'un plan de gestion : | Recommandation XVI-9 (1991) |
| Révisions apportées au plan de gestion : | Mesure 2 (2005), Mesure 6 (2010) |
| Plan de gestion actuel : | Mesure 6 (2010) |
| Prorogation des dates d'expiration du plan de gestion : | N/A |
| Rebaptisé et renuméroté par la Décision 1 (2002) : | ZSPA no 119 vallée Davis et étang Forlidas, massif Dufek |
| Autres mesures pertinentes : |  |
| 4. Si la proposition contient une révision d'un plan de gestion existant, veuillez indiquer les types de modifications qui y ont été apportées : |
| (i) majeures ou mineures ? | Mineures. |
| (ii) modifications apportées aux limites ou aux coordonnées ? | Oui, modifications mineures apportées aux limites. |
| (iii) modifications apportées aux cartes ? Dans l’affirmative, des modifications apparaissent-elles dans les légendes uniquement ou également dans les graphiques ? | Oui. Nouvelles données topographiques pour combler les lacunes. Ajout d'étangs reliques vulnérables. Amélioration de la présentation et de la symbologie. |
| (iv) modifications apportées à la description de la zone qui contribuent à identifier son emplacement ou ses limites ? | Non. |
| (v) modifications qui ont un effet sur d’autres ZSPA, ZGSA ou SMH dans cette zone ou dans des zones adjacentes à elle ? Veuillez expliquer en particulier la fusion avec une zone ou un site existant, leur incorporation ou l’abolition d’une zone ou d’un site existant. | Non. |
| (vi) Autre – résumé d’autres types de modifications, indiquant les paragraphes du plan de gestion où elles se trouvent. | Mises à jour à partir d'articles scientifiques. Révision basée sur les directives de la Résolution 2 (2011). |
| 5. Si une nouvelle ZSPA ou ZGSA est proposée, contient-elle une zone marine ? | N/A |
| 6. Dans l’affirmative, la proposition doit-elle recevoir l’approbation au préalable de la CCAMLR conformément à la Décision 9 (2005) ? | N/A |
| 7. Dans l’affirmative, la CCAMLR a-t-elle donné au préalable son approbation ? | N/A |
| Dans l’affirmative, prière de citer le rapport final de la CCAMLR et le numéro du paragraphe. | N/A |
| 8. Si la proposition est en rapport avec une ZSPA, quelle est la raison principale de la nouvelle désignation (c-à-d quelle section de l'article 3.2 de l'Annexe V) ? | (a) zones vierges de toute interférence humaine permettant de futures comparaisons avec des sites ayant été perturbés par des activités anthropiques ; (b) exemples représentatifs d'écosystèmes terrestres, y compris glaciaires et aquatiques ; (c) zones présentant des groupements d'espèces importants ou inhabituels ; (f) exemples de caractéristiques géologiques, glaciologiques ou géomorphologiques exceptionnelles. (g) zones avec une valeur esthétique exceptionnelle ; |
| 9. Avez-vous identifié le domaine environnemental principal représenté par la ZSPA/ZGSA (référez-vous au document « Analyse des domaines environnementaux pour le continent Antarctique », joint à la Résolution 3 (2008) ? Oui/Non (dans l’affirmative, précisez le domaine environnemental principal). | Oui. Environnement R – montagnes Transantarctiques. |
| 10. Avez-vous identifié la Région de conservation biogéographique de l’Antarctique principale représentée par la ZSPA/ZGSA (Référez-vous au document « Régions de conservation biogéographiques de l’Antarctique », joint à la Résolution 6 (2012) ? Oui/Non (dans l'affirmative, précisez la RCBA principale). | Oui. RCBA10 – montagnes Transantarctiques. |