Plan de Gestión revisado para la Zona Antártica Especialmente Protegida n.° 123,

Valles Barwick y Balham, Tierra de Victoria meridional

| ZAEP 123, Valles Barwick y Balham, Tierra de Victoria meridional |
| --- |
| 1. ¿Se propone la designación de una nueva ZAEP? | No |
| 2. ¿Se propone la designación de una nueva ZAEA? | No |
| 3. ¿Está la propuesta vinculada con una ZAEP o una ZAEA que existe en la actualidad? | Sí |
| Designación original: | Recomendación VIII-4 (1975), SEIC n.° 3 |
| Primera aprobación del Plan de Gestión: | Recomendación VIII-4 (1975), SEIC n.° 3 |
| Revisiones al Plan de gestión: | Medida 1 (2002), Medida 6 (2008), Medida 3 (2013) |
| Plan de gestión actual: | ZAEP n.° 123, Valles Barwick y Balham, Tierra de Victoria meridional |
| Prórrogas a la fecha de caducidad del Plan de Gestión: | Recomendación X-6 (1979), Recomendación XII-5 (1983), Recomendación XIII-7 (1985), Recomendación XIV-4 (1987), Resolución 7 (1995), Medida 2 (2000) |
| Cambio de nombre y número en virtud de la Decisión 1 (2002) a: | ZAEP n.° 123, Valles Barwick y Balham, Tierra de Victoria meridional |
| Otras medidas pertinentes: | Resolución 2 (2011) |
| 4. Si la propuesta contiene una modificación de un Plan de Gestión existente, indique las características de las modificaciones: |
| (i) ¿Modificación importante o de menor importancia? | De menor importancia. |
| (ii) ¿Se introducen cambios en los límites o en las coordenadas? | No. |
| (iii) ¿Se introducen cambios en los mapas? En caso afirmativo, ¿afectan los cambios solo a las leyendas o también a los gráficos? | No se realizaron cambios en las leyendas. Se llevó a cabo una modificación de menor importancia en el límite de tierra / hielo en la sección noreste del mapa. |
| (iv) ¿Hay algún cambio en la descripción de la Zona que resulte pertinente para identificar su ubicación o sus límites? | No. |
| (v) ¿Hay algún cambio que afecte a otra ZAEP, ZAEA o SMH que se encuentre dentro de esta zona o junto a ella? Explique, en particular, si se ha producido alguna fusión con sitios o zonas existentes o si se determinó la incorporación o nulidad de alguno de ellos. | No. |
| (vi) Otros: breve resumen de otros tipos de cambios, con indicación de los párrafos del Plan de Gestión donde se establecen. | Véase a continuación el resumen de la lista de cambios. |
| 5. Si se propone una nueva ZAEP o ZAEA, ¿contiene esta algún área marina? | No corresponde |
| 6. En caso afirmativo, ¿la propuesta requiere la aprobación previa de la CCRVMA, de conformidad con la Decisión 9 (2005)? | No corresponde |
| 7. En caso afirmativo, ¿se ha obtenido la aprobación previa de la CCRVMA? | No corresponde |
| En caso afirmativo, indique el Informe Final de la CCRVMA y el n.° de párrafo pertinente | No corresponde |
| 8. Si la propuesta está vinculada con una ZAEP, ¿cuál es la razón primordial de la designación (es decir, qué sección, según el Artículo 3.2 del Anexo V)? | (a) zonas que han permanecido libres de toda interferencia humana y que por ello puedan servir de comparación con otras localidades afectadas por las actividades humanas; (b) ejemplos representativos de los principales terrestres, incluidos glaciares y acuáticos, ecosistemas y ecosistemas marinos; (e) zonas de especial interés para las investigaciones científicas en curso o previstas; (f) ejemplos de características geológicas, glaciológicas o geomorfológicas sobresalientes; (g) zonas de excepcional valor estético y de vida silvestre. |
| 9. ¿Se ha identificado el principal Dominio Ambiental representado por la ZAEP/ZAEA? (Resolución 3 [2008])? | Sí. Dominio ambiental S, Geológico de McMurdo y el sur de la Tierra Victoria |
| 10. Si corresponde, ¿se ha identificado la principal Región Biogeográfica de Conservación Antártica representada por la ZAEP/ZAEA (Resolución 3 [2017])? | Sí. Región 9, Tierra de Victoria Meridional |
| 11) ¿Se ha identificado algún Área importante para la conservación de las aves en la Antártida representado por la ZAEP/ZAEA (Resolución 5 [2015])? | No corresponde |

Plan de Gestión revisado para la 
Zona Antártica Especialmente Protegida n.° 123
Valles Barwick y Balham, Tierra de Victoria Meridional

Los Planes de Gestión para las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas deben revisarse cada 5 años y actualizarse según resulte necesario de acuerdo con lo estipulado en virtud del Artículo 6.3 del Anexo V del Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

La última revisión del Plan de Gestión para la ZAEP n.° 123, Valles Barwick y Balham se llevó a cabo en 2013, y, por consiguiente, los Estados Unidos comenzaron su revisión correspondiente a 2018. Se realizó una serie de modificaciones de menor importancia como resultado tanto de los nuevos datos que existen como a la luz de los acuerdos que alcanzaron las Partes del Tratado Antártico desde la última aprobación del Plan.

El valle Barwick se designó originalmente como Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) n.° 3 por medio de la Recomendación VIII-4 (1975) debido a su valor como "uno de los sitios menos alterados y contaminados de los Valles Secos de Tierra de Victoria" y a su importancia como una base de referencia contra la cual se podrían medir los cambios ocurridos en los ecosistemas comparables de otros valles secos.

En muestras de suelos recolectadas en la Zona en 2015 por científicos de los Estados Unidos, se revelaron evidencias de bajos niveles de contaminación por metales e hidrocarburos en un sitio perturbado anteriormente en las cercanías del lago Vashka. Sin embargo, considerando su baja magnitud y muy limitada extensión espacial, además de los muy bajos niveles absolutos de contaminantes en las muestras recolectadas en las cercanías, se ha mantenido la naturaleza en gran medida prístina de la Zona y se considera que su valor como sitio de referencia sigue siendo válido.

No se realizaron cambios en los mapas de la Zona.

Los cambios de menor importancia realizados en las disposiciones del actual Plan de Gestión son los siguientes:

  - Modificaciones para lograr coherencia con los nuevos acuerdos y directrices alcanzados por la RCTA desde la aprobación del anterior Plan de Gestión, y con la Guía para la Preparación de Planes de Gestión para las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas aprobada mediante la Resolución 2 (2011);

  - (Sección 6 [i]) Se actualizó la descripción de la Zona con el fin de incluir nueva información sobre recientes visitas a la Zona. En particular, se resumen los resultados de un nuevo estudio sobre geoquímica de suelos para determinar los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y un conjunto de 17 metales y metaloides, con el fin de determinar indicios geoquímicos de la presencia de actividades humanas dentro de la Zona (Klein et al. 2018. Para referencia, véase el Plan de Gestión). El estudio entregó, por primera vez, datos cuantitativos sobre la geoquímica de suelos al interior de la Zona, y como tal, ofrece un conjunto inicial de niveles de referencia para un rango de elementos que tienen valor para realizar futuras comparaciones. En general, se encontró escasa evidencia de contaminación, con la salvedad de un sitio en que se produjo perturbación en el pasado en las cercanías del lago Vashka, donde se reveló la presencia elevada, por sobre los niveles de referencia, de varios contaminantes. En términos absolutos, sin embargo, la contaminación del sitio se sigue considerando baja;

  - (Sección 7 [ii] – Acceso a la Zona) Se revisó la política de acceso por aire a fin de lograr su coherencia con la Resolución 4 (2018) Directrices Medioambientales para la Operación de Sistemas de Aeronaves Dirigidas por Control Remoto (RPAS) en la Antártida. Se mantiene el actual límite vertical para los sobrevuelos a 2000 pies que no hayan sido expresamente autorizados mediante un permiso para operar a menos de 2000 pies, y este aplica de igual manera a las aeronaves tripuladas y operadas por control remoto. Esto ofrece un consistente conjunto de reglas sobre el límite de los sobrevuelos;

  - (Sección 8: Documentación de apoyo). Se actualizó la lista de referencias.

Propuesta

Se adjunta el Plan de Gestión revisado para su consideración por el Comité para la Protección del Medio Ambiente.  Recomendamos la aprobación por el CPA del Plan de Gestión revisado para la ZAEP n.° 123, valles Barwick y Balham, Tierra de Victoria meridional.